# MAK-ru 74/30R

Для токов от 40 A дo 800 A

Tип: кольцевой/ шинный

Стандарты: согл. стандартам BS 3938, EN 60044-1

## Teхнические  характеристики:

Класс точности:	0,2S … 3 (см. таблицу).
Номинальная нагрузка:	макс.30 ВA (см. таблицу).
Номинальное напряжение:	720 В.
Номинальная частота:	50-60 Гц.
Номинальный ток втор. обмотки:            5 A (или 1 A по требованию).

| Фактор защиты: | FS 5 | FS10 |
| --- | --- | --- |

Рабочий диапазон температур:               -20 … +45°C.

Высоковольтное испытание:	         4 кВэфф, 50 Гц, 1 мин.

Класс изоляции:	                                  E (макс. 120°C)

Защита:	                                              IP 00.
Корпус:                                                         негорючий пластик, UL 94 V-0

Размеры в мм.

Вес: 550…650 г.

## Технические данные при заказе:

-Трансформатор тока  кольцевого типа.
-Класс точности:                                         1
-Номинальний ток первичной обмотки:    80 A

-Номинальний ток вторичной обмотки:    1 A
-Номинальнеая нагрузка:                          3,75 ВA

# -Размеры шины:                                         ( 30 мм.

Примечание:

- По требованию возможен заказ типов, отличающихся от  указанных в таблице.

- По требованию возможен заказ зажима для направляющей DIN  EN 50 022.

Кат. №  12-3044-94.

| MAK-ru 74/30R | 80/1 A | Cl. 1 3,75VA №74-30R-ru |
| --- | --- | --- |

В  таблице  на  следующей  странице  представлена таблица типоисполнений трансформаторов  тока  MAK-ru 74/30R

20

| Ном. первич. |  | Тип: MAK-ru 74/30R |
| --- | --- | --- |
| ток | Acc. | Отверстие шины Ø 30,5 мм (см. рис.) |
|  | class | Номинальная нагрузка [ВA] |
| In |  | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 30 |
|  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 A | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 A | 1 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 A | 1 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 A | 1 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 A | 1 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 A | 0,2 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 0,2S |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 A | 0,2 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 0,2S |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 A | 0,2 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 0,2S |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 A | 0,2 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | 0,2S |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 A | 0,2 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | 0,2S | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 A | 0,2 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
|  | 0,2S |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 A | 0,5S |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,2 |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 A | 0,5S |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,2 |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | 0,2S |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 600 A | 0,5S |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,2 |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | 0,2S |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| 750 A | 0,5S |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |
|  | 0,2 |  |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | 1 |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | 0,2S |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |
| 800 A | 0,5S |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 0,2 |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | 0,5 |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | 1 |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |

21

MAK-ru 74/30Rd

Данные  трансформаторы тока можно использовать

в двух диапазонах, переключением вторичных  обмоток.

| Rated |  | Тип: MAK-ru 74/30Rd |
| --- | --- | --- |
| primary | Кл. | Отверстие под шину ( 30,5 мм |
| current | точ. | Номинальная нагрузка |
| In |  | 5-2,5 | 10-5 | 15-7,5 |
|  | 0.5 |  |  |  |
| 150-75 A | 1 | x |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |
| 200-100 A | 1 | x |  |  |
|  | 3 |  | x |  |
|  | 0.5 | x |  |  |
| 300-150 A | 1 |  | x |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 0.5 | x |  |  |
| 400-200 A | 1 |  | x |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 0.5 | x |  |  |
| 500-250 A | 1 |  | x |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x |  |
| 600-300 A | 1 |  | x |  |
|  | 3 |  |  | x |
|  | 0.5 |  | x | x |
| 800-400 A | 1 |  | x | x |
|  | 3 |  |  |  |

| MAK-ru 74/30Rd | 400-200/5 A | Cl.0,5 5-2,5VA №74-30R-ru |
| --- | --- | --- |

## Технические данные при заказе:

-Трансформатор тока  кольцевого типа.
-Класс точности:                                         0,5
-Номинальный ток первичной обмотки:    400-200 A

-Номинальный ток вторичной обмотки:    5 A
-Номинальная нагрузка:                            5-2,5 ВA

# -Размеры шины:                                         ( 30 мм.

22