# MAK-ru 86/40

Для  токов  от  60 A  до  1000 A

Тип: кольцевые / шинные

Стандарты  согл.  BS 3938,  EN 60044-1

## Teхнические  характеристики:

Класс точности:	       0,2S … 3 (см. таблицу).
Номинальная нагрузка:	       макс. 30 ВA (см. таблицу).
Номинальное напряжение:	       720 В.
Номинальная частота:	       50-60 Гц.
Номинальный ток втор. обмотки:             5 A (или 1 A по требованию).

| Фактор защиты: | FS 5 | FS10 |
| --- | --- | --- |

Диапазон рабочих температур:                -20 … +45°C.

Высоковольтное испытание:	                4 кВэфф, 50 Гц, 1 мин.

Класс изоляции:	                                      E (макс. 120°C)

Защита:	                                                 IP 00.
Корпус:                                                          негорючий пластик, UL 94 V-0

Вес( 460...560 г

MAK-ru 86/40 150/5 A Cl. 1 5VA №86-40-ru

## Технические  данные  при  заказе:

-Трансформатор  тока  с  первичной  обмоткой

-Класс  точности:	                             1

-Номинальный  ток  первичной  обмотки:                  150 A

-Номинальный  ток  вторичной  обмотки:                  5 A
 -Номинальная  нагрузка:                                             5 ВА

-Размеры  шины:                                                         40x10 мм

## Примечание: По требованию возможен заказ типов, отличающихся от указанных в таблице.
По требованию возможен заказ зажима для направляющей DIN EN 50 022.

## Кат. № 12-3044-94

В  таблице  на  следующей  странице  представлена таблица типоисполнений трансформаторов  тока  MAK-ru 86/40

28

| Ном. ток Первин. обмотки |  | Tип: MAK-ru 86/40 |
| --- | --- | --- |
|  | Класс | Размеры отверстия шины: 41x11 мм (см. габаритный чертеж) |
| In | точности | Номинальная нагрузка [ВA] |
|  |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 30 |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 A | 1 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 A | 1 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 A | 1 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.2 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 A | 0.5 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.2 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 A | 0.5 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 0,2S | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.2 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 A | 0.5 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | 0,2S | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.2 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 A | 0.5 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.2 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 A | 0.5 |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | 0,2S |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 A | 0.2 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 0,2S |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 A | 0.2 |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | 0,2S |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 500 A | 0.2 |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | 0,2S |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| 600 A | 0.2 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| 750 A | 0.2 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | 0,2S |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 800 A | 0.2 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 1000 A | 0.2 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | X |

29

MAK-ru 86/40d

Данные трансформаторы тока можно использовать

в двух диапазонах, переключением вторичних обмоток.

| Номинальный |  | Tип: MAK-ru 86/40d |
| --- | --- | --- |
| ток | Класс | Отверстие шины: 41x11 мм (см. рис.) |
| первичной обмотки | точн. | Номинальная нагрузка [ВA] |
| In |  | 5-2,5 | 10-5 | 15-7,5 | 30-15 |
|  | 0,5 |  |  |  |  |
| 200-100A | 1 | X |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 0,5 | X |  |  |  |
| 300-150A | 1 |  | X |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 0,5 | X |  |  |  |
| 400-200A | 1 |  | X |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  | X |  |  |
| 500-250A | 1 |  | X |  |  |
|  | 3 |  |  | X |  |
|  | 0,5 |  | X |  |  |
| 600-300A | 1 |  | X | X |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  | X |  |
| 800-400A | 1 |  |  | X | X |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  | X |
| 1000-500A | 1 |  |  |  | X |
|  | 3 |  |  |  |  |

MAK-ru 86/40t

Данные трансформаторы тока можно использовать

в трех диапазонах, переключением вторичних обмоток.

| Номинальный |  | Tип: MAK-ru 86/40t |
| --- | --- | --- |
| ток | Класс | Отверстие шины: 41x11 мм (см. рис.) |
| первичной обмотки | точн. | Номинальная нагрузка [ВA] |
| In |  | 10-5-2,5 | 20-10-5 | 30-15-7,5 |
|  | 0,5 |  |  |  |
| 400-200-100A | 1 | X |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |
| 600-300-150A | 1 | X |  |  |
|  | 3 |  | X |  |
|  | 0,5 | X |  |  |
| 800-400-200A | 1 |  | X |  |
|  | 3 |  |  | X |
|  | 0,5 | X |  |  |
| 1000-500-250A | 1 |  | X | X |
|  | 3 |  |  |  |

| MAK-ru 86/40t | 600-300-150/5 A | Cl. 1 10-5-2,5VA №86-40t-ru |
| --- | --- | --- |

## Технические данные при заказе:

-Трансформатор тока кольцевого типа.
-Класс точности:                                             1
-Номинальный ток первичной обмотки:       600-300-150 A
-Номинальный ток вторичной обмотки:        5A
-Номинальная нагрузка:                                10-5-2,5 ВA
-Размеры шины:                                             40x10 мм

30

# Text boxes

Габаритный  чертеж  МАК-ru  86/40

Размеры  в  мм