# MAK-ru 140/100v

Для  токов  от  200 A  до  3000 A

Тип: кольцевой / шинный

Стандарты  согл.  BS 3938,  EN 60044-1  и  DIN 42600.

## Teхнические  характеристики:

Класс точности:                                  0,2S … 3 (см. таблицу).
Номинальная нагрузка:                     макс. 60 ВA (см. таблицу).
Номинальное напряжение:              720 В.
Номинальная частота:                      50-60 Гц.
Номинальный ток втор. обмотки:   5 A (или 1 A по требованию).

| Фактор защиты: | FS 5 | FS10 |
| --- | --- | --- |

Диапазон рабочих температур:      -20 … +45°C.

Высоковольтное испытание:	      4 кВэфф, 50 Гц, 1 мин.

Класс изоляции:	                             E (макс. 120°C)

Защита:	                                        IP 00.
Корпус:                                                 негорючий пластик, UL 94 V-0

## Технические  данные  при  заказе:

| MAK-ru 140/100v | 3000/5 A | Cl. 0,5 30VA №140-100v-ru |
| --- | --- | --- |

-Трансформатор  тока  кольцевого  типа.

-Класс  точности:	                           0.5

-Номинальный  ток  первичной  обмотки:    3000 A

-Номинальный  ток  вторичной  обмотки:     5 A

-Номинальная  нагрузка:                               30 ВА

-Размеры  шины:                                           100x30 мм

В  таблице  на  следующей  странице  указаны  разные  типоисполнения   трансформаторов  тока  MAK-ru 140/100v.

## 50

| Ном. ток | Класс | Tип: MAK-ru 140/100vd |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отверстие шины 101x31 мм (см. рис.) |
| перв. обм. | точн. | Номинальная нагрузка (ВA) |
| In |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 |
|  | 0.5 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 A | 1 | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 A | 1 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 A | 1 |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,2S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 A | 0,2 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 0,2S | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 A | 0,2 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,2S |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 A | 0,2 |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x | x | x |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | 0,2S |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 750 A | 0,2 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 A | 0,2 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 1000 A | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |
| 1200 A | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |
| 1250 A | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |
| 1500 A | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |
| 1600 A | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |
| 2000 A | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |
| 2500 A | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
| \ | 0,5S |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |
| 3000 A | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |

Примечание:  -По требованию возможен заказ типов, отличающихся от указанных в таблице.

MAK-ru 140/100vd

Данные трансформаторы тока можно использовать

в двух диапазонах, переключением вторичных  обмоток.

| Номинальный |  | Tип: MAK-ru 140/100vd |
| --- | --- | --- |
| ток | Класс | Отверстие шины 101x31 мм (см. рис.) |
| перв. обм. | точн. | Номинальная нагрузка (ВA) |
| In |  | 5-2,5 | 10-5 | 15-7,5 | 30-15 |
|  | 0,5 |  |  |  |  |
| 600-300A | 1 | x | x |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 0,5 | x |  |  |  |
| 800-400A | 1 |  | x |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  | x |  |  |
| 1000-500A | 1 |  | x | x |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  | x |  |  |
| 1200-600A | 1 |  | x | x |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x | x |  |
| 1600-800A | 1 |  | x |  | x |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x | x | x |
| 2000-1000A | 1 |  | x |  | x |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x | x | x |
| 2500-1250A | 1 |  | x | x | x |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x | x | x |
| 3000-1500A | 1 |  | x |  | x |
|  | 3 |  |  |  |  |

MAK-ru 140/100vt

Данные трансформаторы тока можно использовать

в трех диапазонах, переключением вторичных  обмоток.

| Номинальный |  | Tип: MAK-ru 140/100vt |
| --- | --- | --- |
| ток | Класс | Отверстие шины 101x31 мм (см. рис.) |
| перв. обм. | точн. | Номинальная нагрузка (ВA) |
| In |  | 10-5-2,5 | 20-10-5 | 30-15-7,5 |
|  | 0,5 | x |  |  |
| 1200-600-300A | 1 |  | x |  |
|  | 3 |  |  | x |
|  | 0,5 | x | x |  |
| 1600-800-400A | 1 |  | x | x |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 0,5 | x | x |  |
| 2000-1000-500A | 1 |  | x | x |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 0,5 | x | x |  |
| 2500-1200-600A | 1 |  | x | x |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 0,5 | x | x |  |
| 3000-1500-750A | 1 |  | x | x |
|  | 3 |  |  |  |

| MAK-ru 140/100vd | 1000-500/5 A | Cl. 1 10-5VA №140-100v-ru |
| --- | --- | --- |

## Технические  данные  при  заказе:

-Трансформатор  тока  кольцевого  типа

-Класс  точности:	                          1

-Номинальный  ток  первичной  обмотки:   1000-500 A

-Номинальный  ток  вторичной  обмотки:    5 A

-Номинальная  нагрузка:                              10-5 ВА

-Размеры  шины:                                           100х30 мм

52

# Text boxes

Габаритный  чертеж  МАК-ru 140/100v

Размеры  в  мм

Вес:    900...1100 г