# MAK-ru 166/165

Для  токов  от  1000 A  до  6000 A

Тип: кольцевой / шинный

Стандарты  согл.  BS 3938,  EN 60044-1.

## Teхнические  характеристики:

Класс точности:                                  0,2 … 1 (см. таблицу).
Номинальная нагрузка:                     макс. 100 ВA (см. таблицу).
Номинальное напряжение:              720 В.
Номинальная частота:                      50-60 Гц.
Номинальный ток втор. обмотки:   5 A (или 1 A по требованию).

| Фактор защиты: | FS 5 | FS10 |
| --- | --- | --- |

Диапазон рабочих температур:      -20 … +45°C.

Высоковольтное испытание:	      4 кВэфф, 50 Гц, 1 мин.

Класс изоляции:	                             E (макс. 120°C)

Защита:                                                 IP 00.

Корпус:                                                 негорючий пластик, UL 94 V-0

MAK-ru 166/165v						MAK-ru  166/165h

Weight( 1750...2100gr

В  таблице  на  следующей  странице  указаны  разные  типоисполнения   трансформаторов  тока МАК-ru 166/165.

55

| Ном.ток перв. обм. In | Класс точн. | Tип: MAK-ru 166/165 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Maкс. размеры отверстия шины: 167x62 мм (см. габаритный чертеж) |
|  |  | Номинальная нагрузка (ВA) |
|  |  | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 |
|  | 0.2 |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 A | 0.5 |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.2 |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 1200 A | 0.5 |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.2 |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 1250 A | 0.5 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.2 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 1500 A | 0.5 |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 0.2 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 1600 A | 0.5 |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 0.2 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 A | 0.5 |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |
|  | 0.2 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 2500 A | 0.5 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | 0.2 |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| 3000 A | 0.5 |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |
|  | 0.2 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |
| 4000 A | 0.5 |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |
|  | 0.2 |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| 5000 A | 0.5 |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x |
|  | 1 |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x |
|  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 6000 A | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |

## Технические  данные  при  заказе:

-Трансформатор  тока  кольцевого  типа.

-Класс  точности:	                          1

-Номинальный  ток  первичной обмотки:    5000 A

-Номинальная  нагрузка:                              100 ВА

-Номинальный  ток  вторичной  обмотки:    5 A

-Размеры  шины:                                           167x62 мм

| MAK-ru 166/165h | 5000/5 A | Cl. 1 100VA №166-165h-ru |
| --- | --- | --- |

Примечание:  -По требованию возможен заказ типов, отличающихся от указанных в таблице  (также 0,2S и 0,5S ).

56

# Text boxes

Вес:    1750...2100 г