# MAK-ru 62/W

Для  токов  от  1 A  до  25 A

Тип: с  первичной  обмоткой
Стандарты: в  соотв.  с  BS 3938, EN 60044-1

## Технические  характеристики:

### Класс  точности:	0.2S … 1 (см. таблицу).
Номинальная  нагрузка:	макс. 10 ВA  (см. таблицу).
Номинальное  напряжение:	720 В.
Номинальная  частота:	50-60 Гц.
Номинальный ток вторичной обмотки:	5 A (или 1 A  по  требованию).

### Фактор  защиты:	FS 5

Диапазон  рабочих  температур:                 -20 … +45°C.

Класс  изоляции:	E (макс. 120°C)
Высоковольтное  испытание:                     4 кВэфф,  50 Гц, 1 мин.
Защита:	IP 00.
Корпус:                                                           огнестойкий  пластик, UL 94 V-0.

| Rated |  | Type: MAK 62 / W |
| --- | --- | --- |
| primary | Acc. |  |
| current | class | Rated burden (VA) |
| In |  | 1 | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  | x | x |  |
| 1 A | 0,2 |  | x |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  | x |  | x |
|  | 1 |  |  | x |  | x |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  | x | x |  |
| 2,5 A | 0,2 |  | x |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  | x |  | x |
|  | 1 |  |  | x |  | x |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  | x | x |  |
| 5 A | 0,2 |  | x |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  | x |  | x |
|  | 1 |  |  | x |  | x |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  | x | x |  |
| 7,5 A | 0,2 |  | x |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  | x |  | x |
|  | 1 |  |  | x |  | x |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  | x | x |  |
| 10 A | 0,2 |  | x |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  | x |  | x |
|  | 1 |  |  | x |  | x |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  | x | x |  |
| 15 A | 0,2 |  | x |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  | x |  | x |
|  | 1 |  |  | x |  | x |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  | x | x |  |
| 20 A | 0,2 |  | x |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  | x |  | x |
|  | 1 |  |  | x |  | x |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  | x | x |  |
| 25A | 0,2 |  | x |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  | x |  | x |
|  | 1 |  |  | x |  | x |

| MAK-ru 62/W | 15/5A | Cl. 0,5 5VA №62-W-ru |
| --- | --- | --- |

## Технические  данные  при  заказе:

-Трансформатор  тока  с  первичной  обмоткой
       -Класс  точности:	                              0,5

-Номинальный  ток  первичной  обмотки:      15 A
       -Номинальный  ток  вторичной  обмотки:       5 A
       -Номинальная  нагрузка:                                  5 ВA

## Примечание:
- По  требованию  возможен  заказ  типов,  отличающихся  от    указанных  в  таблице.
- По  требованию  возможен  заказ  зажима  для  направляющей  DIN  EN 50 022.

## Кат. № 12-3044-94

64

# Text boxes

Размеры  в  мм           Первичный контактный винт М44