# MAK-ru 62/40

Для токов от 100 A дo 750 A

Tип: кольцевой/шинный

Стандарты: согл. BS 3938, EN 60044-1

## Teхнические  характеристики:

Класс точности:	0,2S … 3 (см. таблицу).
Номинальная нагрузка:	макс. 10 ВA (см. таблицу).
Номинальное напряжение:	720 В.
Номинальная частота:	50-60 Гц.
Номинальный ток втор. обмотки:      5 A (или 1 A по требованию).

Фактор защиты:                                     FS 5

Рабочий диапазон температур:         -20 … +45°C.
Высоковольтное испытание:	         4 кВэфф, 50 Гц, 1 мин.
Класс изоляции:	                                E (макс. 120°C)

Защита:	                                           IP 00.
Корпус:                                                    негорючий пластик, UL 94 V-0

| Номинальный | Класс | Tип: MAK-ru 62 / 40 |  | Номинальный | Класс | Tип: MAK-ru 62 / 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ток | точн. | Отверстие шины 40,5x11 мм (см. рис.) |  | ток | точн. | Отверстие шины 40,5x11 мм (см. рис.) |
| перв. обм. In |  | Номинальная нагрузка (ВA) |  | перв. обм. In |  | Номинальная нагрузка (ВA) |
| In |  | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,75 | 5 |  | In |  | 1,5 | 2,5 | 3,75 | 5 | 7,5 | 10 |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2S | x | x |  |  |  |  |
| 100 A | 1 | x |  |  |  |  |  |  | 0,5S |  | x |  |  |  |  |
|  | 3 |  | x |  |  |  |  | 400 A | 0,2 |  | x |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | x |  |  |
| 125 A | 1 |  | x |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | x |  |  |
|  | 3 |  | x | x |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | x |  |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2S |  | x |  |  |  |  |
| 150 A | 1 |  | x | x |  |  |  |  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | x |  |  | 500 A | 0,2 |  |  |  | x |  |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | x |  |  |
|  | 0,5S |  | x |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | x | x |  |
| 200 A | 0,2 | x |  |  |  |  |  |  | 0,2S |  | x | x |  |  |  |
|  | 0,5 |  | x |  |  |  |  |  | 0,5S |  | x |  | x |  |  |
|  | 1 |  |  | x | x |  |  | 600 A | 0,2 |  |  |  | x | x |  |
|  | 3 |  |  |  |  | x |  |  | 0,5 |  |  |  | x | x |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | x |  | x |
|  | 0,5S |  | x |  |  |  |  |  | 0,2S |  | x |  | x |  |  |
| 250 A | 0,2 | x | x |  |  |  |  |  | 0,5S |  | x |  | x |  |  |
|  | 0,5 |  |  | x |  |  |  | 750 A | 0,2 |  |  |  | x |  | x |
|  | 1 |  |  |  |  | x |  |  | 0,5 |  |  |  | x |  | x |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | x |  | x |
|  | 0,2S |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 A | 0,2 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Размеры в мм. |  |  |

## Технические данные при заказе:

-Трансформатор тока  кольцевого типа.
-Класс точности:                                         0.5
-Номинальный ток первичной обмотки:    600 A

-Номинальный ток вторичной обмотки:    5 A
-Номинальная нагрузка:                             5 ВA

## -Размер шины:                                            40X10 мм.

| MAK-ru 62/40 | 600/5A | Cl. 0,5 5VA №62-40ru |
| --- | --- | --- |

Примечание:

- По требованию возможен заказ типов, отличающихся от указанных в таблице.

- По требованию возможен заказ зажима для направляющей DIN  EN 50 022

Кат. №  12-3044-94.

13	Вес 180…250 г.

MAK – ru 62/40d

Данные трансформаторы тока можно использовать

в двух диапазонах, переключением вторичных  обмоток.

| Номинальний |  | Tип: MAK-ru 62/40d |
| --- | --- | --- |
| ток | Класс | Отверстие шины 40,5x11 мм (см. рис.) |
| перв. обм. | точн. | Номинальная нагрузка (ВA) |
| In |  | 5-2,5 | 10-5 |
|  | 0,5 |  |  |
| 200-100A | 1 |  |  |
|  | 3 | x |  |
|  | 0.5 |  |  |
| 300-150A | 1 | x |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 0.5 |  |  |
| 400-200 A | 1 | x |  |
|  | 3 |  | x |
|  | 0.5 |  |  |
| 500-250 A | 1 | x | x |
|  | 3 |  | x |
|  | 0.5 | x |  |
| 600-300A | 1 | x | x |
|  | 3 |  | x |

## Технические данные при заказе:

-Двухдиапазонный трансформатор тока.
-Класс точности:                                          1
-Номинальный ток первичной обмотки:     600-300 A
-Номинальный ток вторичной обмотки:      5A
-Номинальная нагрузка:                              10-5 ВA
-Размеры шины:                                           40x10 мм

| MAK-ru 62/40d | 800-400/5A | Cl. 1 10-5VA №62-40d-ru |
| --- | --- | --- |

14