# MAK - ru 74/20

Для токов от 30 A дo 400 A

Tип: кольцевой/ шинный

Стандарты: согл. стандартам BS 3938, EN 60044-1

## Teхнические  характеристики:

Класс точности:	0,2S … 3 (см. таблицу).
Номинальная нагрузка:	макс. 15 ВA (см. таблицу).
Номинальное напряжение:	720 В.
Номинальная частота:	50-60 Гц.
Номинальный ток втор. обмотки:      5 A (или 1 A по требованию).

| Фактор защиты: | FS 5 | FS10 |
| --- | --- | --- |

Рабочий диапазон температур:         -20 … +45°C.

Высоковольтное испытание:	         4 кВэфф, 50 Гц, 1 мин.

Класс изоляции:	                               E (макс. 120°C)

Защита:	                                           IP 00.
Корпус:                                                    негорючий пластик, UL 94 V-0

| Номинальный |  | Tип: MAK-ru 74/20 |  | Номинальный |  | Tип: MAK-ru 74/20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ток | Класс | Отверстие шины 21x11 мм (см. рис.) |  | ток | Класс | Отверстие шины 21x11 мм (см. рис.) |
| перв. обм. | точн. | Номинальная нагрузка [ВA] |  | перв. обм. | точн. | Номинальная нагрузка [ВA] |
| In |  | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 5 | 7.5 |  | In |  | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,75 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2S |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 30 A | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5S |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | x |  |  |  |  |  | 150 A | 0,2 |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
| 40 A | 1 | x |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | x | x | x | x |  |
|  | 3 |  |  | x |  |  |  |  |  | 0,2S |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 50 A | 1 |  | x |  |  |  |  |  | 200 A | 0,2 |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | x |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | x | x | x |  | x |
| 60 A | 1 |  |  | x |  |  |  |  |  | 0,2S |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | x |  |  |  |  | 0,5S |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  | 250 A | 0,2 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 75 A | 1 |  |  |  | x |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | x | x | x |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | x |  |  |  | 1 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |
|  | 0.5 |  | x |  |  |  |  |  |  | 0,2S |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| 80 A | 1 |  |  |  | x |  |  |  |  | 0,5S |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | x |  |  | 300 A | 0,2 |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | 0,2S |  | x |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | x |  | x |  | x |
|  | 0,5S |  | x |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | x |  | x |  | x |
| 100 A | 0,2 |  | x |  |  |  |  |  |  | 0,2S | x |  | x | x |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  | x |  |  |  |  |  | 0,5S |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | x |  |  | 400 A | 0,2 |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | x |  |  | 0,5 |  |  |  |  | x | x | x |  | x |
|  | 0,2S |  | x | x |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | x | x | x |  | x |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 A | 0,2 |  | x |  |  |  |  |  | Размеры в мм |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Технические данные при заказе:

-Трансформатор тока  кольцевого типа.
-Класс точности:                                         1
-Номинальный ток первичной обмотки:    80 A

-Номинальный ток вторичной обмотки:    1 A
-Номинальная нагрузка:                             5 ВA

# -Размеры шины:                                         20х10 мм.

| MAK-ru 74/20 | 80/1 A | Cl. 1 5VA №74-20-ru |
| --- | --- | --- |

Примечание:

- По требованию возможен заказ типов, отличающихся от

указанных в таблице.

- По требованию возможен заказ зажима для направляющей

DIN  EN 50 022. 	  Кат. №  12-3044-94.

Вес 580…680 г.

15

MAK-ru 74/20d

Данные трансформаторы тока можно использовать

в двух диапазонах, переключением вторичных  обмоток.

| Номинальный | Класс | Tип: MAK-ru 74/20d |
| --- | --- | --- |
| ток | точн. | Отверстие шины 21x11 мм (см. рис.) |
| перв. обм. |  | Номинальная нагрузка [ВA] |
| In |  | 5-2,5 | 10-5 | 15-7,5 |
|  | 0.5 |  |  |  |
| 100-50 A | 1 | x |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  |
| 150-75 A | 1 | x |  |  |
|  | 3 |  | x |  |
|  | 0.5 |  |  |  |
| 200-100 A | 1 |  | x |  |
|  | 3 |  |  | x |
|  | 0.5 |  | x |  |
| 300-150 A | 1 |  | x |  |
|  | 3 |  |  | x |
|  | 0.5 |  | x |  |
| 400-200 A | 1 |  | x |  |
|  | 3 |  |  | x |

MAK-ru 74/20t

Данные трансформаторы тока можно использовать

в трех диапазонах, переключением вторичных  обмоток.

| Номинальный | Класс | Tип: MAK-ru 74/20t |
| --- | --- | --- |
| ток | точн. | Отверстие шины 21x11 мм (см. рис.) |
| перв. обм. |  | Номинальная нагрузка [ВA] |
| In |  | 10-5-2,5 | 20-10-5 | 30-15-7,5 |
|  | 0,5 |  |  |  |
| 200-100-50 A | 1 |  |  |  |
|  | 3 | x |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |
| 300-150-75 A | 1 | x |  |  |
|  | 3 |  | x |  |
|  | 0,5 |  |  |  |
| 400-200-100 A | 1 | x |  |  |
|  | 3 |  | x |  |

| Технические данные при заказе: -Трансформатор тока кольцевого типа. -Класс точности: -Номинальный ток первичной обмотки: -Номинальный ток вторичной обмотки: -Номинальная нагрузка: -Размеры шины: | 1 300-150-75 A 1 A 10-5-2,5 ВA 20x10 мм |
| --- | --- |
| MAK-ru 74/20t | 300-150-75/1A | Cl. 1 10-5-2,5VA №74-20t-ru |

# Text boxes

16