# MAK-ru 140/80

Для  токов  от  200 A  до  2000 A

Тип: кольцевой / шинный

Стандарты  согл.  BS 3938,  EN 60044-1  и  DIN 42600.

## Teхнические  характеристики:

Класс точности:                                    0,2 … 3 (см. таблицу).
Номинальная нагрузка:                       макс. 45 ВA (см. таблицу).
Номинальное напряжение:                 720 В.
Номинальная частота:                         50-60 Гц.
Номинальный ток втор. обмотки:      5 A (или 1 A по требованию).

| Фактор защиты: | FS 5 | FS10 |
| --- | --- | --- |

Диапазон рабочих температур:         -20 … +45°C.

Высоковольтное испытание:	      4 кВэфф, 50 Гц, 1 мин.

Класс изоляции:	                            E (макс. 120°C)

Защита:	                                        IP 00.
Корпус:                                                негорючий пластик, UL 94 V-0

Outline drawing of MAK 140/80

| MAK-ru 140/80 | 2000/5 A | Cl. 0,5 30VA №140-80-ru |
| --- | --- | --- |

## Технические  данные  при  заказе:

-Трансформатор  тока  кольцевого  типа.

-Класс  точности:	                           0.5

-Номинальный  ток  первичной  обмотки:   2000 A

-Номинальный  ток  вторичной  обмотки:    5 A

-Номинальная  нагрузка:                              30 ВА

-Размеры  шины:                                          80x30 мм.

## Taблица  с  разными  типами  трансформаторов  тока  MAK-ru 140/80

| Номинальный |  | Type: MAK 140/80 |
| --- | --- | --- |
| ток | Класс | Отверстие шины 81x31 мм (см. рис.) |
| перв. обм. | точн. | Номинальная нагрузка (ВA) |
| In |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 |
|  | 0.5 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 A | 1 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 A | 1 |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | 0,2 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 A | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,2S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,2 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 A | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |
|  | 0,2S |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 A | 0,2 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | 0,2S |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 A | 0,2 |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 750 A | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 A | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x | x | x |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | x | x |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 1000 A | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |
| 1200 A | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |
| 1250 A | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |
| 1500 A | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |
| 1600 A | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |
| 2000 A | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | 0,5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |

Примечание:      -По требованию возможен заказ типов, отличающихся от указанных в таблице

MAK-ru 140/80d

Данные трансформаторы тока можно использовать

в двух диапазонах, переключением вторичных  обмоток.

| Номинальный |  | Tип: MAK-ru 140/80d |
| --- | --- | --- |
| ток | Класс | Отверстие шины 81x31 мм (см. рис.) |
| перв. обм. | точн. | Номинальная нагрузка (ВA) |
| In |  | 5-2,5 | 10-5 | 15-7,5 | 30-15 |
|  | 0,5 |  |  |  |  |
| 600-300A | 1 | X | X |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 0,5 | X |  |  |  |
| 800-400A | 1 |  | X |  |  |
|  | 3 |  |  | X |  |
|  | 0,5 |  | X |  |  |
| 1000-500A | 1 |  |  | X |  |
|  | 3 |  |  |  | X |
|  | 0,5 |  | X |  |  |
| 1200-600A | 1 |  |  | X |  |
|  | 3 |  |  |  | X |
|  | 0.5 |  | X | X |  |
| 1600-800A | 1 |  |  |  | X |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  | X | X |  |
| 2000-1000A | 1 |  |  |  | X |
|  | 3 |  |  |  |  |

MAK-ru 140/80t

Данные трансформаторы тока можно использовать

в двух диапазонах, переключением вторичных  обмоток.

| Номинальный |  | Tип: MAK-ru 140/80t |
| --- | --- | --- |
| ток | Класс | Отверстие шины 81x31 мм (см. рис.) |
| перв. обм. | точн. | Номинальная нагрузка (ВA) |
| In |  | 10-5-2,5 | 20-10-5 | 30-15-7,5 |
|  | 0,5 | X |  |  |
| 1200-600-300A | 1 |  | X |  |
|  | 3 |  |  | X |
|  | 0,5 | X |  |  |
| 1600-800-400A | 1 |  | X | X |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 0,5 | X | X |  |
| 2000-1000-500A | 1 |  |  | X |
|  | 3 |  |  |  |

| MAK-ru 140/80d | 1000-500/5 A | Cl. 0,5 10-5VA №140-80d-ru |
| --- | --- | --- |

## Технические  данные  при  заказе:

-Трансформатор  тока  кольцевого  типа

-Класс  точности:	                                  0.5

-Номинальный  ток  первичной  обмотки:  1000-500 A

-Номинальный  ток  вторичной  обмотки:   5 A

-Номинальная  нагрузка:                             10-5 ВА

-Размеры  шины:                                          80x30 мм

45

# Text boxes

Габаритный  чертеж  МАК-ru 140/80

Вес:    1000...1200 г

В  таблице  на  следующей  странице  указаны  разные  типоисполнения   трансформаторов  тока  MAK-ru 140/80.

43