# MAK-ru 45/20

Для токов от 50 A дo 300 A

Tип: кольцевой

Стандарты: согл. с BS 3938, EN  60044-1

## Teхнические  характеристики:

Класс точности:	0,5 … 3 (см. таблицу).
Номинальная нагрузка:	макс. 5 ВA (см. таблицу).
Номинальное напряжение:	720 В.
Номинальная частота:	50-60 Гц.
Номинальный ток втор. обмотки:      5 A (или 1 A по требованию).

| Фактор защиты | FS 5 |
| --- | --- |

Рабочий диапазон температур:           -20 … +45°C.
Класс изоляции:	E (макс. 120°C)
Высоковольтное испытание:	4 кВэфф, 50 Гц, 1 мин.
Защита:	IP 00.
Корпус:	огнестойкий пластик, UL 94 V-0.

| Номинальный | Класс | Tип: MAK-ru 45/20 |  | Номинальный | Класс | Tип: MAK-ru 45/20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ток | точн. | Разм. отверстия шины: 20,5х10,5 мм |  | ток | точн. | Разм. отверстия шины:20,5х10,5 мм |
| перв. обм. |  | Номинальная нагрузка (ВA) |  | перв. обм. |  | Номинальная нагрузка (ВA) |
| In |  | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.75 |  | In |  | 1.5 | 2,5 | 3,75 | 5 | 7,5 |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 0.5 | x |  |  |  |  |
| 50 A | 1 | x |  |  |  |  | 125 A | 1 |  | x |  |  |  |
|  | 3 |  | x |  |  |  |  | 3 |  | x |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 0.5 | x |  |  |  |  |
| 60 A | 1 | x |  |  |  |  | 150 A | 1 |  | x |  |  |  |
|  | 3 |  | x |  |  |  |  | 3 |  | x |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  | x |  |  |  |
| 75 A | 1 |  | x |  |  |  | 200 A | 1 |  | x |  |  |  |
|  | 3 |  | x |  |  |  |  | 3 |  |  | x |  |  |
|  | 0.5 | x |  |  |  |  |  | 0.5 | x | x |  |  |  |
| 80 A | 1 |  | x |  |  |  | 250 A | 1 |  |  | x |  |  |
|  | 3 |  | x |  |  |  |  | 3 |  |  | x |  |  |
|  | 0.5 |  | x |  |  |  |  | 0.5 |  | x |  |  |  |
| 100 A | 1 |  |  | x |  |  | 300 A | 1 |  | x | x |  |  |
|  | 3 |  |  | x |  |  |  | 3 |  |  | x |  |  |

Размеры  в  мм

| Образец заказа: -Трансформатор тока кольцевого типа. -Класс точности: 1 -Номинальный ток первичной обмотки: 100 A -Номинальный ток вторичной обмотки: 5 A -Номинальная нагрузка: 2.5 ВA -Размер шины: 20,5х10,5 ( 15 мм MAK-ru 45/21 100/5A Cl. 1 2,5VA № 45-21-ru |  |
| --- | --- |

Вес( 150-200 г

Примечание:  - По требованию возможен заказ типов, отличающихся от указанных в таблице.

- По требованию возможен заказ зажима для направляющей DIN  EN 50 022
                      Кат. №  12-4814-94.