# MAK-ru 166/125

Для  токов  от  600 A  до  5000 A

Тип: кольцевой / шинный

Стандарты  согл.  BS 3938,  EN 60044-1  и  DIN 42600.

## Teхнические  характеристики:

Класс точности:                                  0,2 … 1 (см. таблицу).
Номинальная нагрузка:                     макс. 60 ВA (см. таблицу).
Номинальное напряжение:              720 В.
Номинальная частота:                      50-60 Гц.
Номинальный ток втор. обмотки:   5 A (или 1 A по требованию).

| Фактор защиты: | FS 5 | FS10 |
| --- | --- | --- |

Диапазон рабочих температур:      -20 … +45°C.

Высоковольтное испытание:	      4 кВэфф, 50 Гц, 1 мин.

Класс изоляции:	                             E (макс. 120°C)

Защита:                                                 IP 00.

Корпус:                                                 негорючий пластик, UL 94 V-0

MAK-ru 166/125v                                                       MAK-ru  166/125h

Weight( 1500...1800gr

В  таблице  на  следующей  странице  указаны  разные  типоисполнения   трансформаторов  тока  MAK-ru 166/125.

53

| Номинальный ток первичной обмотки In | Класс точности | Tип: MAK-ru 165/125 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отверстие шины 127x62 мм (см. рис.) |
|  |  | Номинальная нагрузка (ВA) |
|  |  | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 30 | 40 | 50 | 60 |
|  | 0.2 | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 600A | 0.5 |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | x | x |  |  |  |  |  |
|  | 0.2 |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 750A | 0.5 |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.2 |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 800 A | 0.5 |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 0.2 |  | x | x |  |  |  |  |  |
| 1000 A | 0.5 |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | 0.2 |  | x | x |  |  |  |  |  |
| 1200 A | 0.5 |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | 0.2 |  | x | x |  |  |  |  |  |
| 1250 A | 0.5 |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | 0.2 |  | x | x |  |  |  |  |  |
| 1500 A | 0.5 |  |  | x | x |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | 0.2 |  | x | x |  |  |  |  |  |
| 1600 A | 0.5 |  |  | x | x |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | 0.2 |  | x | x |  |  |  |  |  |
| 2000 A | 0.5 |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | 0.2 |  |  | x | x |  |  |  |  |
| 2500 A | 0.5 |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | 0.2 |  |  | x | x |  |  |  |  |
| 3000 A | 0.5 |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | 0.2 |  |  | x | x | x |  |  |  |
| 4000 A | 0.5 |  |  |  | x | x | x |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x | x | x | x | x |
|  | 0.2 |  |  | x | x | x |  |  |  |
| 5000 A | 0.5 |  |  |  | x | x | x | x | x |
|  | 1 |  |  |  |  | x | x | x | x |

## Технические  данные  при  заказе:

-Трансформатор  тока  кольцевого  типа.

-Класс  точности:	                          1

-Номинальный  ток  первичной обмотки:    4000 A

-Номинальная  нагрузка:                              60 ВА

-Номинальный  ток  вторичной  обмотки:    5 A

-Размеры  шины:                                           127x62 мм

| MAK-ru 166/125h | 4000/5A | Cl. 1 60VA №166-125h-ru |
| --- | --- | --- |

Примечание:  -По требованию возможен заказ типов, отличающихся от указанных в таблице (также 0,2S и 0,5S).

# Text boxes

Вес:    1500...1800 г

54