# MAK-ru 90/26,  MAK-ru 90/36,

# MAK-ru 90/52,  MAK-ru 90/61

Для  токов  от  100 A  до  2000 A

Тип: кольцевой

Стандарты  согл.  BS 3938,  EN 60044-1  и  DIN 42600.

## Teхнические  характеристики:

Класс точности:	       0,2 … 3 (см. таблицу).
Номинальная нагрузка:	       макс. 30 ВA (см. таблицу).
Номинальное напряжение:	       720 В.
Номинальная частота:	       50-60 Гц.
Номинальный ток втор. обмотки:             5 A (или 1 A по требованию).

| Фактор защиты: | FS 5 | FS10 |
| --- | --- | --- |

Диапазон рабочих температур:                -20 … +45°C.

Высоковольтное испытание:	                4 кВэфф, 50 Гц, 1 мин.

Класс изоляции:	                                      E (макс. 120°C)

Защита:	                                                 IP 00.
Корпус:                                                          негорючий пластик, UL 94 V-0

В  таблице  на  следующей  странице  указаны  разные  типоисполнениями   трансформаторов  тока  MAK-ru 90.

59

## Taблица  с  разными  типами  трансформаторов  тока  MAK-ru 90/26

| Номинальный |  | Tип: MAK-ru 90/26 |
| --- | --- | --- |
| ток | Класс | Maкс. размеры отверстия шины: D= ( 26 мм (см. габаритный чертеж) |
| перв. обм. | точн. | Номинальная нагрузка (ВA) |
| In |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 30 |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 A | 1 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 A | 1 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 A | 1 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 A | 1 |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 A | 1 |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100A | 1 |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 120A | 1 |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 125A | 1 |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | 0.2 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |
| 150A | 1 |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | 0.2 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 200A | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | 0.2 |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 250A | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | 0.2 |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 300A | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| MAK-ru 90/26 | 300/5 A | Cl. 0,5 15VA №90-26-ru |
| --- | --- | --- |

## Технические  данные  при  заказе:

-Трансформатор  тока  кольцевого  типа.

-Класс  точности:	                                      0.5

-Номинальный  ток  первичной  обмотки:      300 A

-Номинальный  ток  вторичной  обмотки:      5 A

-Номинальная  нагрузка:                                 15 ВА

-Размеры  шины:                                             (26 мм

Примечание:   По требованию возможен заказ типов, отличающихся от указанных в таблице.

## Taблица  с  разными  типами  трансформаторов  тока  MAK-ru 90/36

| Номинальный |  | Tип: MAK-ru 90/36 |
| --- | --- | --- |
| ток | Класс | Maкс. размеры отверстия шины: D= ( 36 мм (см. габаритный чертеж) |
| перв. обм. | точн. | Номинальная нагрузка (ВA) |
| In |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 30 |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 A | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 A | 1 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 A | 1 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 A | 1 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 A | 1 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 150A | 1 |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 200A | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 250A | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 300A | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 400A | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 500A | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 600A | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 750A | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 800A | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 1000A | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

## Технические  данные  при  заказе:

-Трансформатор  тока  кольцевого  типа.

-Класс  точности:	                                      0.5

-Номинальный  ток  первичной  обмотки:     1000 A

-Номинальный  ток  вторичной  обмотки:      5 A

-Номинальная  нагрузка:                                15 ВА

-Размеры  шины:                                             (36 мм

| MAK-ru 90/36 | 1000/5 A | Cl. 0,5 15VA №90-36-ru |
| --- | --- | --- |

Примечание:   По требованию возможен заказ типов, отличающихся от указанных в таблице.

61

## Taблица  с  разными  типами  трансформаторов  тока  MAK-ru 90/52

| Номинальный |  | Tип: MAK-ru 90/52 |
| --- | --- | --- |
| ток | Класс | Maкс. размеры отверстия шины: D= ( 52 мм (см. габаритный чертеж) |
| перв. обм. | точн. | Номинальная нагрузка (ВA) |
| In |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 30 |
|  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100A | 1 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120A | 1 |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125A | 1 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150A | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200A | 1 |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | 0,2 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250A | 1 |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | 0,2 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300A | 0.5 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |
| 400A | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | 0,2 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 500A | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |
| 600A | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 750A | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 800A | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 1000A | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 1200A | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 1250A | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |

| MAK-ru 90/52 | 800/5 A | Cl. 0,5 15VA №90-52-ru |
| --- | --- | --- |

## Технические  данные  при  заказе:

-Трансформатор  тока  кольцевого  типа.

-Класс  точности:	                                      0.5

Номинальный  ток  первичной  обмотки:      800 A

-Номинальный  ток  вторичной  обмотки:      5 A

-Номинальная  нагрузка:                                15 ВА

-Размеры  шины:                                             (52 мм

Примечание:   По требованию возможен заказ типов, отличающихся от указанных в таблице.

62

## Taблица  с  разными  типами  трансформаторов  тока  MAK-ru 90/61

| Номинальный |  | Tип: MAK-ru 90/61 |
| --- | --- | --- |
| ток | Класс | Maкс. размеры отверстия шины: D= ( 61 мм (см. габаритный чертеж) |
| перв. обм. | точн. | Номинальная нагрузка (ВA) |
| In |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 |
|  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150A | 1 | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200A | 1 | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 250A | 1 |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 300A | 1 |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | 0,2 | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 400A | 1 |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | 0,2 |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 500A | 0.5 |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |
|  | 0,2 |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 600A | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |
|  | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  |  |
| 750A | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |
|  | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  |  |
| 800A | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |
|  | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  | x |
| 1000A | 0,5 |  |  |  | x |  | x |  | x |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |
|  | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  | x |
| 1200A | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |
|  | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  | x |
| 1250A | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |
|  | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  | x |
| 1500A | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |
|  | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  | x |
| 1600A | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |
|  | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  | x |
| 2000A | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |

## Технические  данные  при  заказе:

-Трансформатор  тока  кольцевого  типа.

-Класс  точности:	                                      0.5

-Номинальный  ток  первичной  обмотки:      2000 A

-Номинальный  ток  вторичной  обмотки:      5 A

-Номинальная  нагрузка:                                15 ВА

-Размеры  шины:                                             ( 61 мм

Примечание:   По требованию возможен заказ типов, отличающихся от указанных в таблице.

63

# Text boxes

Габаритный  чертеж  МАК-ru 90/26,  МАК-ru 90/36,  МАК-ru 90/52,  МАК-ru  90/61

Вес:               Разм.D

МАК-ru 90/26    1100...1200 г         26 мм

МАК-ru 90/36      900...1100 г         36 мм

МАК-ru 90/52        700...900 г         52 мм

МАК-ru 90/61        500...800 г         61 мм

Принадлежности:

Базовое  крепление

Кат. № 12-1192-81

Размеры  в  мм

## 60

MAK-ru 90/61 2000/5A Cl. 0,5  15VA №90-61-ru