# MAK-ru 62/WS

Для  токов  от  1 A  до  150 A

Тип: с  первичной  обмоткой
Стандарты: в  соотв.  с  BS 3938, EN 60044-1

## Технические  характеристики:

### Класс  точности:	0.2S … 1 (см. таблицу).
Номинальная  нагрузка:	макс. 12,5 ВA  (см. таблицу).
Номинальное  напряжение:	720 В.
Номинальная  частота:	50-60 Гц.
Номинальный ток вторичной обмотки:	5 A (или 1 A  по  требованию).

### Фактор  защиты:	FS 5

Диапазон  рабочих  температур:                 -20 … +45°C.

Класс  изоляции:	                                        E (макс. 120°C)
Высоковольтное  испытание:                     4 кВэфф,  50 Гц, 1 мин.
Защита:	IP 00.
Подсоединение  первичной  обмотки:     с  помощью  винта М8

Корпус:                                                           огнестойкий  пластик, UL 94 V-0.

Размеры в мм.

Вес 450…500 г.

Технические данные при заказе: -Трансформатор тока с первичной обмоткой -Класс точности: 0,5 -Номинальный ток первичной обмотки: 75 A -Номинальный ток вторичной обмотки: 5 A -Номинальная нагрузка: 5 ВA

MAK-ru 62/WS 75/5 A Cl. 0,5 5VA №62-WS-ru

## Примечание:
- По  требованию  возможен  заказ  типов,  отличающихся

## от  указанных  в  таблице.
- По  требованию  возможен  заказ  зажима  для

## направляющей  DIN  EN 50 022.

## Кат. № 12-3044-94

65

| Номинальный ток | Класс | Tип: MAK-ru 62 / WS |  | Номинальный ток | Класс | Tип: MAK-ru 62 / WS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| первичной обмотки | точности | Номинальная нагрузка (ВA) |  | первичной обмотки | точности | Номинальная нагрузка (ВA) |
| In |  | 1 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 |  | In |  | 1 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  | 0,2S | x |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  | 0,5S |  | x | x |  |  |
| 1 A | 0,2 |  | x |  |  |  |  | 40 A | 0,2 |  | x |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x |  | x | x |  |  | 0.5 |  | x |  | x | x |
|  | 1 |  | x |  | x | x |  |  | 1 |  | x |  | x | x |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  | 0,2S | x |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  | 0,5S |  | x | x |  |  |
| 2,5 A | 0,2 |  | x |  |  |  |  | 50 A | 0,2 |  | x |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x |  | x | x |  |  | 0.5 |  | x |  | x | x |
|  | 1 |  | x |  | x | x |  |  | 1 |  | x |  | x | x |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  | 0,2S | x |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  | 0,5S |  | x | x |  |  |
| 5 A | 0,2 |  | x |  |  |  |  | 60 A | 0,2 |  | x |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x |  | x | x |  |  | 0.5 |  | x |  | x | x |
|  | 1 |  | x |  | x | x |  |  | 1 |  | x |  | x | x |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  | 0,2S | x |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  | 0,5S |  | x | x |  |  |
| 7,5 A | 0,2 |  | x |  |  |  |  | 75 A | 0,2 |  | x |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x |  | x | x |  |  | 0.5 |  | x |  | x | x |
|  | 1 |  | x |  | x | x |  |  | 1 |  | x |  | x | x |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  | 0,2S | x |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  | 0,5S |  | x | x |  |  |
| 10 A | 0,2 |  | x |  |  |  |  | 80 A | 0,2 |  | x |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x |  | x | x |  |  | 0.5 |  | x |  | x | x |
|  | 1 |  | x |  | x | x |  |  | 1 |  | x |  | x | x |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  | 0,2S | x |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  | 0,5S |  | x | x |  |  |
| 15 A | 0,2 |  | x |  |  |  |  | 100 A | 0,2 |  | x |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x |  | x | x |  |  | 0.5 |  | x |  | x | x |
|  | 1 |  | x |  | x | x |  |  | 1 |  | x |  | x | x |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  | 0,2S | x |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  | 0,5S |  | x | x |  |  |
| 20 A | 0,2 |  | x |  |  |  |  | 125 A | 0,2 |  | x |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x |  | x | x |  |  | 0.5 |  | x |  | x | x |
|  | 1 |  | x |  | x | x |  |  | 1 |  | x |  | x | x |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  | 0,2S | x |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  | 0,5S |  | x | x |  |  |
| 25 A | 0,2 |  | x |  |  |  |  | 150 A | 0,2 |  | x |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x |  | x | x |  |  | 0.5 |  | x |  | x | x |
|  | 1 |  | x |  | x | x |  |  | 1 |  | x |  | x | x |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 A | 0,2 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | x |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |

66