# MAK-ru 74/WS

Для токов от 1 A дo 250 A

Трансформаторы тока выполнены согласно

стандартам BS 3938, EN 60044-1

## Teхнические  характеристики:

Класс точности:	        0,2S … 1 (см. таблицу).
Номинальная нагрузка:	        макс. 20 ВA (см. таблицу).
Номинальное напряжение:	        720 В.
Номинальная частота:	        50-60 Гц. 
Номинальный ток вторичной обмотки:           5 A (или 1 A по требованию).

| Фактор защиты: | FS 5 | FS10 |
| --- | --- | --- |

Диапазон рабочих температур:                        -20 … +45°C.

Класс изоляции:	                                          E (макс. 120°C)

Высоковольтное испытание:	                 4 кВэфф, 50 Гц, 1 мин.

Защита:	                                                       IP 00.
Корпус:                                                                  негорючий пластик, UL 94 V-0

### Размеры в мм.

Вес  520 …600 г.

## Технические  данные  при  заказе:

-Трансформатор  тока  с  первичной  обмоткой
-Класс  точности:	                                   1

-Номинальный  ток  первичной  обмотки:                  200 A

-Номинальный  ток  вторичной  обмотки:                  5 A
 -Номинальная  нагрузка:                                             20 ВA

MAK-ru 74/WS 200/5 A Cl.1 20 VA №74-WS-ru

## Примечание:

- По требованию возможен заказ  типов, отличающихся от ука-

занных в таблице.

- По требованию возможен заказ зажима для направляющей DIN  EN 50 022.

Кат. №  12-3044-94

69

| Номин. ток | Класс | Tип: MAK-ru 74 / WS | Крепление |
| --- | --- | --- | --- |
| перв. обм. | точн. | Номинальная нагрузка (ВA) | шины |
| In |  | 1 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  |
|  | 0,2 |  | x |  | x |  |  |  |
| 1 A | 0.5 |  | x |  | x | x | x |  |
|  | 1 |  | x |  | x | x | x |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  |
|  | 0,2 |  | x |  | x |  |  |  |
| 2,5 A | 0.5 |  | x |  | x | x | x |  |
|  | 1 |  | x |  | x | x | x |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  |
|  | 0,2 |  | x |  | x |  |  |  |
| 5 A | 0.5 |  | x |  | x | x | x |  |
|  | 1 |  | x |  | x | x | x |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  |
|  | 0,2 |  | x |  | x |  |  |  |
| 7,5 A | 0.5 |  | x |  | x | x | x |  |
|  | 1 |  | x |  | x | x | x |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  | M8 |
|  | 0,2 |  | x |  | x |  |  |  |
| 10 A | 0.5 |  | x |  | x | x | x |  |
|  | 1 |  | x |  | x | x | x |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  |
|  | 0,2 |  | x |  | x |  |  |  |
| 15 A | 0.5 |  | x |  | x | x | x |  |
|  | 1 |  | x |  | x | x | x |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  |
|  | 0,2 |  | x |  | x |  |  |  |
| 20 A | 0.5 |  | x |  | x | x | x |  |
|  | 1 |  | x |  | x | x | x |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  |
|  | 0,2 |  | x |  | x |  |  |  |
| 25 A | 0.5 |  | x |  | x | x | x |  |
|  | 1 |  | x |  | x | x | x |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  |
|  | 0,2 |  | x |  | x |  |  |  |
| 30 A | 0.5 |  | x |  | x | x | x |  |
|  | 1 |  | x |  | x | x | x |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  |
| 40 A | 0,2 |  | x |  | x |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x |  | x | x | x |  |
|  | 1 |  | x |  | x | x | x |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  |
| 50 A | 0,2 |  | x |  | x |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x |  | x | x | x |  |
|  | 1 |  | x |  | x | x | x |  |

70

| Номин. ток | Класс | Tип: MAK-ru 74 / WS | Крепление |
| --- | --- | --- | --- |
| перв. обм. | точн. | Номинальная нагрузка (ВA) | шины |
| In |  | 1 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  |
| 60 A | 0,2 |  | x |  | x |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x |  | x | x | x |  |
|  | 1 |  | x |  | x | x | x |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  |
| 75 A | 0,2 |  | x |  | x |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x |  | x | x | x |  |
|  | 1 |  | x |  | x | x | x |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  | M10 |
| 80 A | 0,2 |  | x |  | x |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x |  | x | x | x |  |
|  | 1 |  | x |  | x | x | x |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  |
| 100 A | 0,2 |  | x |  | x |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x |  | x | x | x |  |
|  | 1 |  | x |  | x | x | x |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  |
| 125 A | 0,2 |  | x |  | x |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x |  | x | x | x |  |
|  | 1 |  | x |  | x | x | x |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  |
| 150 A | 0,2 |  | x |  | x |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x |  | x | x |  |  |
|  | 1 |  | x |  | x | x |  |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  | M12 |
| 200 A | 0,2 |  | x |  | x |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x |  | x | x | x |  |
|  | 1 |  | x |  | x | x | x |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  |
| 250 A | 0,2 |  | x |  | x |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x |  | x | x | x |  |
|  | 1 |  | x |  | x | x | x |  |

71