# MAK-ru 62/R

Для токов от 50 A дo 600 A

Tип: кольцевой

Стандарты: согл. стандартам BS 3938, EN 60044-1

## Teхнические  характеристики:

Класс точности:	0,2 … 3 (см. таблицу).
Номинальная нагрузка:	макс. 15 ВA (см. таблицу).
Номинальное напряжение:	720 В.
Номинальная частота:	50-60 Гц.
Номинальный ток втор. обмотки:      5 A (или 1 A по требованию).

| Фактор защиты: | FS 5 | FS10 |
| --- | --- | --- |

Рабочий диапазон температур:         -20 … +45°C.
Класс изоляции:	                       E (макс. 120°C)

Высоковольтное испытание:	         4 кВэфф, 50 Гц, 1 мин.

Защита:	                                     IP 00.
Корпус:                                                    негорючий пластик, UL 94 V-0

| Номинальный | Класс | Tип: MAK-ru 62 / R |  | Номинальный | Класс | Tип: MAK-ru 62 / R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ток | точн. | Разм. отверстия шины: ( 22,5 мм |  | ток | точн. | Разм. отверстия шины: ( 22,5 мм |
| перв. обм. |  | Номинальная нагрузка (ВA) |  | перв. обм. |  | Номинальная нагрузка (ВA) |
| In |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 5 | 7.5 |  | In |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 A | 1 | x |  |  |  |  |  | 150 A | 0.5 |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | x |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 A | 1 | x |  |  |  |  |  | 200 A | 0.5 |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | 3 |  | x |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | x |  | x |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 A | 1 |  | x | x |  |  |  | 250 A | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  |  |
|  | 3 |  |  |  | x |  |  |  | 1 |  |  |  | x |  | x | x |  |
|  | 0.5 | x |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 80 A | 1 |  | x | x |  |  |  | 300 A | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  |  |
|  | 3 |  |  |  | x |  |  |  | 1 |  |  |  | x |  | x | x |  |
|  | 0.5 |  | x |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  | x | x |  |  |  |
| 100 A | 1 |  |  |  | x |  |  | 400 A | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |
|  | 3 |  |  |  | x |  |  |  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |
|  | 0.5 |  |  | x |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  |  |
| 125 A | 1 |  |  |  | x |  |  | 500 A | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |
|  | 3 |  |  |  |  | x |  |  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 600 A | 0,5 |  |  |  | x |  | x |  | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |

| Технические данные при заказе: -Трансформатор тока кольцевого типа. -Класс точности: 0.5 -Номинальный ток первичной обмотки: 300 A -номинальный ток вторичной обмотки: 5 A -Номинальная нагрузка: 5 ВA -Размеры шины: ( 22 мм. MAK-ru 62/R 300/5A Cl. 0,5 5VA №62/R-ru Примечание: - По требованию возможен заказ типов, отличающихся от указанных в таблице. - По требованию возможен заказ зажима для направляющей DIN EN 50 022. Кат. № 12-3044-94. |  |
| --- | --- |
|  | Вес( 350..420 г |

## MAK-ru 62/Rd

Данные трансформаторы тока можно использовать

в двух диапазонах, переключением вторичных  обмоток.

| Номинальный |  | Tип: MAK -ru 62/Rd |
| --- | --- | --- |
| ток | Класс | Отверстие шины ( 22,5 мм |
| перв. обм. | точн. | Номинальная нагрузка (ВA) |
| In |  | 5-2,5 | 10-5 | 15-10 |
| 200-100 A | 0,5 | x |  |  |
|  | 1 |  | x |  |
| 300-150 A | 0,5 | x |  |  |
|  | 1 |  | x |  |
| 400-200A | 0,5 |  | x |  |
|  | 1 |  | x | x |
| 500-250 A | 0,5 |  | x |  |
|  | 1 |  | x | x |

## Технические данные при заказе:

-Двухдиапазонный трансформатор тока.
-Класс точности:                                             0,5
-Номинальный ток первичной обмотки:       200-100 A
-Номинальный ток вторичной обмотки:       5A
-Номинальная нагрузка:                                5-2,5 ВA
-Размеры шины:                                             (22 мм.

| MAK-ru 62/Rd | 200-100/5A | Cl. 0,5 5-2,5 VA №62-Rd-ru |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

Размеры  в  мм

Розміри  в  мм

Принадлежности:

Медные трубки-

для специального монтажа.